首都医科大学附属北京中医医院门诊出诊显示屏采购项目

比选文件

项目名称：首都医科大学附属北京中医医院门诊出诊显示屏采购项目

2020年9月

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，成立三年以上，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。企业财务状况良好，财务会计制度健全，具有相应的财务审计报告；

3、具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收的良好记录，投标人提供近三个月的连续的社保缴纳记录与依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）；

4、供应商需提供原厂商针对本项目的授权书并加盖原厂商得公章。

5、投标人在北京设有常驻机构，能够提供本地化服务，具有服务技术支持能力、专业设备软件、专职的维护服务队伍，能提供快速的应急支持；

6、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

7、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

8、投标文件份数：正本1份，副本2份。

第二部分  技术部分

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 供货周期 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸液晶拼接屏 | 18 | 10个工作日 | 单元外形尺寸 1213.7*684.5*112 单元净重 30kg 显示面板 BOE原装面板 物理拼缝 3.5mm 分辨率 1920*1080 亮度 500cd/m² 动态对比度 100000:1 MTBF 30K小时 响应时间 8ms 视角 H 178° V 178° 色彩 16.7M 色域 72% 光源 LED背光光源 电源 电压：100-240V 50/60Hz 额定功率：240W 工作环境 温度 ：0~50℃ 湿度：20%~80% 无冷凝 控制接口 RS232输入输出接口（接口类型为RJ45），DEBUG ISR/IR(接口类型为RJ45) 信号接口 输入：VGA/DVI/HDMI/CVBS ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函 |
| 2 | 落地式支架 | 18 | 10个工作日 | 采用全钢制作，轻薄支架，充分体现液晶拼接“薄”的特点，表面喷粉烤漆处理，支持46/49/55寸的液晶拼接屏，配有可调挂钩装置，可上、下、左、右、前、后微调，支架结构牢固，拼接平整，美观大方，简洁实用。 |
| 3 | 线材及辅料 | 1 | 10个工作日 | 项目所需线材及辅料 |
| 4 | 不锈钢包边 | 1 | 10个工作日 | 屏幕包边/支架 |
| 5 | 无线投屏发射端 | 1 | 10个工作日 | 1. 软件遥控器：系统无需硬件遥控器或USB切换器，管理端支持iOS设备、Android设备、Windows设备APP，支持扫码下载遥控器APP任何终端可以作为控制端进行无线对设备的视频源切换和管控，客户端无需安装任何app及插件。 2. 内置工具栏：根据用户需求管理端可以不安装任何插件程序，通过触控电视直接触控设备画面工具栏进行使用，工具栏支持显示或隐藏模式切换，也可在设备上连接USB鼠标点击工具栏操作，具有截屏、录制、广播、切换、布局、批注等功能按钮，并可以看到时间，设备状态等信息。（厂家提供功能截图并加盖公章） 3. 支持高清视频16路同步传输播放：支持1080i,p高清音视频无线传输；能够在显示终端不少于16屏画面同时播放并自由拖动画面位置，还支持对输出信号源单个或者全体的音量调节、画面全屏、画面移除、画面旋转的控制；（厂家提供功能截图并加盖公章） 4. ★多种画面布局显示：支持1画面、2画面、3画面、4画面、9画面、16画面单独或组合切换布局模式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕，一大一小，一大两小，一大三小、悬浮等不少于10种默认画面布局方式），并可设置常用设备置顶显示模式。已设置好布局的投屏画面具有画面记忆功能；（厂家提供功能截图并加盖公章） 5. 信号源选择与切换：具有常用源（有线设备和网络设备）、普通源（无线移动设备）、合作组（各分组屏）、文件资料（U盘）。信号源的选择支持拖拽。支持主控端对已连接终端进行强行从设备中移除，并可设置常用设备连接优先显示模式。布局内显示的信号设备具有设备信号记忆功能。 6. ★一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键一键开始录制，也支持通过控制器中“录制”按钮一键录课，微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能；（厂家提供功能截图并加盖公章） 7. 支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入无线投屏设备进行投屏； 8. 支持3.5mm音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放，音响等设备。（厂家提供功能截图并加盖公章） 9. 支持对显示终端进行全屏缩放：通过遥控器APP控制在已输出画面进行缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的作用，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大； 10. ★自由分组模式互动：支持根据使用需求任意组合创建小组。可实现功能1“广播”把主控屏内容同步到小组屏上。功能2“屏幕对比”可以抓取多个小组屏内容到主控屏，进行内容对比。功能3“演示”可以把任何一个小组屏内容，转播到其他小组屏上。同时支持批注操作。（厂家提供功能截图并加盖公章） 11. 支持网络摄像机信号接入:同时可以通过APP遥控器对摄像机不少于20个点的预置位设定，使用时可以通过APP遥控器对摄像头进行快速切换位置。 12. 支持批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储；（厂家提供功能截图并加盖公章） 13. ★支持课堂管理互动功能：支持将课堂管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂对移动终端或电脑的课堂管控。同时可通过课堂管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少60台终端推送画面，为保证兼容性要求课堂管理系统软件和本系统为同一品牌相互兼容。（厂家提供功能截图和同品牌证明文件并加盖公章） 14. 推流直播：支持RTMP协议推流，可实时将终端接收设备的画面、声音通过互联网直播，最多可完成16路投屏设备画面同步直播到互联网。（厂家提供功能截图并加盖公章） 15. 手写板名单和预览模式：支持手动创建手写板使用人名单和通过U盘批量导入手写板使用人名单，手写板预览图放大、手写板预览图横向旋转等功能。 16. 手写板对比：具备不少于60路手写板同时连接，支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许用户自主选择不同手写板，并可按照手写板设备名称完成一键切换，支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。（厂家提供功能截图并加盖公章） 17. 手写板操作与存储：支持通过接收设备一键清除所有手写板笔迹，支持将已投屏的手写板画面截图保存至U盘或云盘，可实时录屏将手写板动态画面录制存储至U盘或云盘。 18. ★欢迎主题界面：可通过鼠标直接对设备自定义修改欢迎主题皮肤，主题皮肤支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示。（厂家提供功能截图并加盖公章） 19. ★课堂直播：支持双师课堂模式，多台设备连接互联网后可以通过帐号或者设备ID进入远程教学课堂教室，教室内师生可相互看到对方画面进行直播授课，主界面支持一键“上课”和“下课”按钮，方便快速开启双师课堂授课。（厂家提供功能截图并加盖公章） 20.★生产厂商具有ISO9001认证 21.★系统具有中国软件评测中心认定的“软件产品登记测试报告”。 22.★系统具有国家版权局认定的“软件著作权” 23.★系统具有中国质量认证中心认定的3C认证证书 24.★生产厂商获得过“中国教育装备行业协会先进会员单位”的荣誉证书。 25.★系统具有产品完整彩页介绍 26.★生产厂商需提供功能参数中产品重点功能截图并加盖公章 ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函 |

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（30分） | 投标人资质与实力 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件：提供上一年度会计师事务所出具的审计报告复印件(须加盖本单位公章);（提供得2分，未提供不得分）。 | 2分 |
|  |  | 具有质量管理体系认证证书（提供复印件并加盖公章得4分.未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 具有符合GB/T27922-2011标准的五星级售后服务认证证书并提供查询截图（提供并加盖公章得4分.未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 需同时具备音视频集成工程企业资质壹级证书和信息系统集成及服务三级资质证书（提供复印件并加盖公章得2分.未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 具有CCIA资质（提供复印件并加盖公章得4分.未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 具有ITSS资质（提供复印件并加盖公章得4分.未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 近3年内经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供招标会议前3天内“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站查询截图加盖单位公章。 | 2分 |
|  |  | 近三年至今从事过与本项目类似的采购项目（单个合同金额不低于10万元），每一个得1分（0-4分）（须提供合同首页、合同金额页、盖章页、关键服务内容页的复印件，并加盖本单位公章）。 | 4分 |
|  |  | 供应商需提供原厂商针对本项目的授权书并加盖原厂商得公章（需要原厂商加盖公章，全部提供得2分.未提供不得分）。 | 2分 |
| 技术部分（40分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | （1）满足招标文件所有技术指标要求的得24分； （2）每存在一项带“★”项无响应或不满足扣3分，扣至零分为止； （3）每存在一项其它技术指标无响应或不满足扣1分，直至不得分。 （本招标文件技术需求书中所有内容均为技术指标要求，投标人须对技术需求书中的所有内容进行实质应答，缺项漏项视为该项指标不满足要求，予以相应分值的扣减）（0-24分）。 | 24分 |
|  | 服务 方案 | 售后服务： 售后服务方案完善合理，针对性强,响应时间、排查故障能力、信息技术运行维护标准及售后服务方案： 1、投标人售后服务方案完善合理、响应时间短、具有成熟、完善的服务体系。得2分；售后服务方案一般得1分，售后服务方案保障体系不成熟，存在缺陷不得分 2、投标人需提供至少1年服务质量保证、提供现场支持服务，服务内容至少包含技术人员7×24小时技术响应以及2小时上门服务。全部满足以上条件的得2分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 4分 |
|  |  | 具备实施能力人员证明: 1、为保证项目的顺利实施，投标人项目经理需同时具备项目经理证书及智能建筑弱电工程师证书，并提供至少3年社保缴纳证明。提供得4分；不提供或提供不全不得分。 2、为保证项目技术的可行性，投标人技术经理需同时具有网络工程师及服务管理师证书，并提供至少3年社保缴纳证明。提供得4分；不提供不得分。 3、为保证项目的顺利实施，投标人项目组成员至少有3人具有服务管理师证书，并提供至少3年社保缴纳证明。提供得4分；不提供或提供不全不得分。 | 12分 |
| 投标报价得分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：投标报价得分保留2位小数。 | 30分 |
| 合计得分 | 100分 |