首都医科大学附属北京中医医院

门诊宣传屏采购项目

比选文件

项目名称：首都医科大学附属北京中医医院门诊宣传屏采购项目

2020年9月

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，成立三年以上，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。企业财务状况良好，财务会计制度健全，具有相应的财务审计报告；

3、具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收的良好记录，投标人提供近三个月的连续的社保缴纳记录与依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）；

4、供应商需提供原厂商针对本项目的授权书并加盖原厂商得公章。

5、投标人在北京设有常驻机构，能够提供本地化服务，具有服务技术支持能力、专业设备软件、专职的维护服务队伍，能提供快速的应急支持；

6、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

7、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

8、投标文件份数：正本1份，副本2份。

第二部分  技术部分

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 供货周期 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广告机 | 4 | 10个工作日 | 安卓3288主板，2+8 面板类型 a-siTFT-LCD 光源类型 WLED 页面比例 16：9 自然分辨率 1920(RGB)×1080，FHD 帧频率 60Hz 亮度 400cd/m² (Typ.) 对比度 1200:1(Typ.) 点间距 0.210×0.630（mm）(H×V) 像素间距 0.630×0.630（mm）(H×V) 显示彩色 16.7M 显示色域 72% NTSC (CIE1931) 可视角度 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 响应时间 8(Typ.)(G to G) ms 显示模式 ADS，常黑显示，透射式 显示区域 1209.6×680.4 (mm）(H×V) 寿命 ≥50000小时 ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函 |
| 2 | 液晶拼接处理器 | 1 | 10个工作日 | 单屏开窗个数 1-16个 系统颜色深度 24比特，即16777216种颜色 系统内部信号类型 内部全同步数字信号处理，输出信息全同步 输入类型 RGB/VGA、C-Video、DVI、YPbPr、HDMI、HD-SDI、网口等 DVI双链接输入 支持包括2560x1440、2560x1600、4Kx2K分辨率在内的多种超高分辨率做数字信号输入 RGB输入分辨率 800x600至1920x1200 输出分辨率 1024x768至1920x1200 输出模式 支持包括DVI-I（DVI/HDMI）、D_Sub15（VGA/YPbPr）、SDI（HD-SDI/3G-SDI）、光纤、网口等多种格式输出 单机最大输入通道 144路 单机最大输出通道 144路 总线速率 6.25G/s 单输出通道显存 128M 控制方式 RS232串口、网口、局域网IPAD控制 场景个数 支持32个场景保存的调用 场景调用速度 场景调用速度低于100ms，不黑屏，不蓝屏 工作持续性 可7x24小时持续工作 ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函 |
| 3 | 信息发布系统 | 1 | 10个工作日 | 采用简单易用的B/S架构，基于网络平台，采用分布式区域管理技术，可以有效整合各种多媒体资源，实现远程制作、发布、管理和随时更新节目；系统采用专有的传输协议，支持权限管理和节目下载时的断点续传，在保证内容播出安全的同时，还能实现任意网络带宽下的高清图像质量；系统不仅能播放几乎所有格式的音视频、文字、文档、图片 等，还充分融合了新闻、公告、天气预报、银行汇率、牌价、服务资讯、滚动字幕、紧急通知、摄像采集、电视信号传输、现场直播等流媒体信息、数据库对接等网络应用。使播放内容不再仅仅局限于已有的固定素材，使播放的内容更加灵活丰富、一目了然。 |
| 4 | 无线投屏接收端 | 1 | 10个工作日 | ★支持设备的有线接入：HDMI输入接口支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，HDMI输出接口支持连接显示终端设备，可通过USB口直接接入摄像头用于采集环境画面；（厂家提供功能截图并加盖公章） ★支持U盘读、写功能：支持外接NTFS、EXFAT格式的大容量移动存储设备， “存储”可支持截屏、录制内容写入，“读取”可选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源预览、删除。（厂家提供功能截图并加盖公章） 3. ★扫码带走：支持在使用过程中重点内容或批注内容可生成二维码，任意移动端通过扫描二维码把重点内容发送到手机中阅览或保存。也可使用系统中的截屏功能把重点内容或批注内容逐一截取后台保存，后续选择多个保存的文件生成一个二维码扫码，扫码后发送一个PDF文档至手机中阅览或保存，全程无需在安装其他APP程序。（厂家提供功能截图并加盖公章） 硬件参数： 4. 操作系统：Android 5. CPU：4核 2.3G主频 6. RAM：2GB 7. 内置存储：EMMC32G 8. 视频输出：最高支持3840*2160分辨率 9. 影音接口：HDMI输入*1、HDMI输出*1、音频输入*1、音频输出 *1 10. WiFi支持：802.11b/g/n/ac 双频2.4G及 5G 11. ★DC 电源接口：5V3A适配器*1 12. USB接口：USB2.0*3、micro-usb接口*1 13. 10/100/1000Mbps以太网RJ45接口*1 14. 按键：电源键 *1 、录制键 *1 15. 尺寸：长205mm、宽127mm、高42mm 16. ★摄像机后台录制：在接入网络云台摄像机或HDMI摄像机场景中，系统录屏的同时，摄像机画面可以不显示到屏幕上进行后台录制，可存储在外接的U盘或云盘中，无需拷贝至电脑直接在设备中可预览播放。（厂家提供功能截图并加盖公章） 17. ★提供原厂商针对此项目的售后服务承诺函 |

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（30分） | 投标人资质与实力 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件：提供上一年度会计师事务所出具的审计报告复印件(须加盖本单位公章);（提供得2分，未提供不得分）。 | 2分 |
|  |  | 具有质量管理体系认证证书（提供复印件并加盖公章得4分.未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 具有符合GB/T27922-2011标准的五星级售后服务认证证书并提供查询截图（提供并加盖公章得4分.未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 需同时具备音视频集成工程企业资质壹级证书和信息系统集成及服务三级资质证书（提供复印件并加盖公章得2分.未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 具有CCIA资质（提供复印件并加盖公章得4分.未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 具有ITSS资质（提供复印件并加盖公章得4分.未提供不得分）。 | 4分 |
|  |  | 近3年内经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供招标会议前3天内“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站查询截图加盖单位公章。 | 2分 |
|  |  | 近三年至今从事过与本项目类似的采购项目（单个合同金额不低于10万元），每一个得1分（0-4分）（须提供合同首页、合同金额页、盖章页、关键服务内容页的复印件，并加盖本单位公章）。 | 4分 |
|  |  | 供应商需提供原厂商针对本项目的授权书并加盖原厂商得公章（需要原厂商加盖公章，全部提供得2分.未提供不得分）。 | 2分 |
| 技术部分（40分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | （1）满足招标文件所有技术指标要求的得24分； （2）每存在一项带“★”项无响应或不满足扣5分，扣至零分为止； （3）每存在一项其它技术指标无响应或不满足扣1分，直至不得分。 （本招标文件技术需求书中所有内容均为技术指标要求，投标人须对技术需求书中的所有内容进行实质应答，缺项漏项视为该项指标不满足要求，予以相应分值的扣减）（0-24分）。 | 24分 |
|  | 服务 方案 | 售后服务： 售后服务方案完善合理，针对性强,响应时间、排查故障能力、信息技术运行维护标准及售后服务方案： 1、投标人售后服务方案完善合理、响应时间短、具有成熟、完善的服务体系。得2分；售后服务方案一般得1分，售后服务方案保障体系不成熟，存在缺陷不得分 2、投标人需提供至少1年服务质量保证、提供现场支持服务，服务内容至少包含技术人员7×24小时技术响应以及2小时上门服务。全部满足以上条件的得2分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 4分 |
|  |  | 具备实施能力人员证明: 1、为保证项目的顺利实施，投标人项目经理需同时具备项目经理证书及智能建筑弱电工程师证书，并提供至少3年社保缴纳证明。提供得4分；不提供或提供不全不得分。 2、为保证项目技术的可行性，投标人技术经理需同时具有网络工程师及服务管理师证书，并提供至少3年社保缴纳证明。提供得4分；不提供不得分。 3、为保证项目的顺利实施，投标人项目组成员至少有3人具有服务管理师证书，并提供至少3年社保缴纳证明。提供得4分；不提供或提供不全不得分。 | 12分 |
| 投标报价得分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：投标报价得分保留2位小数。 | 30分 |
| 合计得分 | 100分 |